Техническое задание

«Оснащение ж/д въезда на предприятие системой распознавания номеров вагонов АРСИС»

|  | Основание для выполнения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Стадии выполнения работ | Обследование существующего объекта, подлежащего оснащению системой распознавания номеров. Выпуск РД. Согласование РД с соответствующими службами завода. Прохождение экспертизы промышленной безопасности. Обеспечение строительства оборудованием и материалами. Выполнение СМР. Выполнение ПНР. Выполнение индивидуальных испытаний и комплексного опробования системы по программе, согласованной с Заказчиком. |
|  | Исходные данные | Генплан объекта завода, подлежащего оснащению системой распознавания номеров. Дополнительные исходные данные заказчик предоставит в соответствии с официальным запросом проектировщика. |
|  | Месторасположение объектов, подлежащих оснащению системой распознавания номеров. |  |
|  | Требования к содержанию, объему и этапам выполняемой работы | Проектно-изыскательские работы Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», а также иных действующих нормативных документов, содержащих требования по разработке документации федерального, регионального и отраслевого уровня» в объеме, достаточном для реализации объекта. Материально-техническое обеспечение Обеспечить закупку и поставку всех необходимых для строительства объекта оборудования и материалов, предусмотренных соответствующими спецификациями в составе Рабочей Документации, включая поставку запасных частей и отдельных эксплуатационных материалов. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, обязан предусмотреть в контрактах на поставку оборудования шеф-монтаж, пуско-наладку оборудования. Строительно-монтажные работы Координировать и управлять строительством с целью сдачи завершенного строительством и подготовленного к эксплуатации на проектной мощности Объекта (Система распознавания номеров). Произвести работы в полном объеме в соответствии с заданием на выполнение работ, утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, другими нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ, требованиями органов государственного надзора. Содержание и форма ежемесячного отчета согласовывается с Заказчиком после подписания Договора подряда. Выполнение пуско-наладочных работ Подрядчик обязуется провести полный комплекс пуско-наладочных работ, с привлечением специалистов соответствующей квалификации. |
|  | Требование по вариантной разработке | Не требуется |
|  | Особые условия строительства | Работы ведутся на территории действующего предприятия без остановки основного производства. |
|  | Функциональные требования к системе | Подсчет количества вагонов и осей каждого вагона Формирование изображений каждого вагона, в том числе сверху Автоматическое распознавание номеров вагонов по 4-м видеокамерам с бортов и рамы Формирование информации о вагонах: фото, видео, инвентарный номер, скорость проезда, дата/время, количество осей и др. Получение и агрегирование информации от весов и других систем Хранение данных о прошедших составах в базе данных MS SQL Server Генерация отчетов Передача информации сторонним информационным системам посредством доступа к таблицам базы данных Возможность размещения программного АРМ оператора на отдельном компьютере в общей ЛВС с сервером системы |
|  | Технические требования к системе | 1. Серверное оборудование Системы распознавания номеров должно размещаться в запираемом 19” шкафу. 2. Внешнее оборудование (видеокамеры, прожекторы и т.д.) должны обеспечивать надежную работу в температурном диапазоне от -40°С до +50°С. 3. Счет вагонов и их осей должен осуществляться с использованием специализированных датчиков колесных пар. 3. Для обеспечения возможности оперативного устранения неисправностей Системы распознавания номеров должно быть предусмотрено резервное оборудование (ЗИП) в необходимом количестве. 4. Специализированное программное обеспечение (ПО) должно иметь модульную структуру и быть масштабируемым, а также должно обеспечивать: паролирование доступа и разграничение прав для администраторов и пользователей системы; ведения журнала событий в системе; контроль состояния компонентов системы видеонаблюдения и выдачу сигнала оповещения администратору системы о сбоях, неисправностях, несанкционированных действиях; возможность производить распознавание номеров в условиях остановок и смены направления движения железнодорожных составов; распознавание номеров с борта и рамы вагонов; специализированное программное обеспечение (АРМ) оператора для проведения коммерческого осмотра вагонов, обеспечивающее просмотр видео в различных режимах: ускоренная/замедленная перемотка, просмотр видео одновременно с нескольких камер, просмотр увеличенного изображения с выбранной камеры. |
|  | Особые требования к проектированию | 1. При проектировании предусмотреть импортозамещение оборудования и материалов. 2. Предусмотреть применение оборудования и материалов системы распознавания номеров сертифицированных в установленном порядке и разрешенных к применению на объектах ОАО «__________». 3.Предусмотреть применение энергосберегающих технологий. 4.Размещение оборудования Системы распознавания номеров согласуется с заказчиком. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству. |
|  | Режим работы проектируемой системы СТН | Режим работы системы – непрерывный круглосуточный круглогодичный. |
|  | Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции | Не требуется. |
|  | Технологическая связь | Не требуется. |
|  | Требования по энергосбережению и энергоснабжению | 1.Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. 2.В качестве дополнительного резервирования питания применить ИБП. |
|  | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать соответствующие разрешения на применение и соответствовать требованиям действующих нормам и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации. |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов | Выполнение строительно-монтажных работ не должно оказывать влияние на отгрузку товарной продукции. Строительство в один этап. |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
|  | Требования по пожарной безопасности | Проект разработать в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации, в том числе: Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также других действующих нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности федерального, регионального и отраслевого уровня. |
|  | Генподрядчик | Определяется на конкурсной основе |
|  | Заказчик |  |
|  | Субподрядные организации | Определяются генподрядчиком по согласованию с заказчиком. |
|  | Срок выполнения работы | Общий срок выполнения работ - 6 месяцев с момента заключения договора. Проектно-изыскательские работы – 2 месяца с момента заключения договора с генподрядчиком. Комплектация оборудованием и материалами - 4 месяца с момента заключения договора с генподрядчиком. Строительно-монтажные работы – 1 месяц с момента согласования проекта заказчиком, поставки материалов, оборудования и получения разрешения на выполнение работ. Пуско-наладочные работы – 1 месяц с момента завершения строительно-монтажных работ. Проведение комплексного опробования и индивидуальных испытаний – 1 неделя с момента завершения работ по ПНР. |
|  | Срок действия задания | В соответствии со сроком действия договора |
|  | Порядок сдачи работы | Проектировщик представляет заказчику материалы рабочей документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1-ом экземпляре на электронном носителе (файлы в формате MSWord, MS Office и AutoCAD, Adobe Reader) на русском языке. По окончанию СМР вся рабочая и исполнительная документация передается заказчику с учетом всех изменений вносимых в процессе строительства. |